Detalle de diseño para PCB del Amplificador DC-100 kHz
GFC, julio 2024.
# Resumen
Detallamos el esquemático y la lista de componentes para el PCB (Printed Circuit Board o placa de circuito impreso) de un bloque amplificador de los generadores de ISPEL. La placa tendrá dos bloques como éste, además de los búferes de entrada y la fuente. Diseñado para una tensión de alimentación de ±12 Vcc.
# Esquemático del amplificador
El esquemático del circuito (versión archivo Ampli9.asc):

Figura 1. Esquemático del circuito amplificador de los generadores de señal.

Una síntesis de la fundamentación del diseño se encuentra en [1].

La placa principal de ISPEL debe incluir dos de estos amplificadores. Este primer amplificador lleva los números desde 40 hasta 59. El segundo amplificador lleva los números desde 60 hasta 79. (Aunque en principio se evita utilizar 40 y 60.)

Comentarios puntuales:
- Las conexiones Entrada y Control van directamente a un pin del conector de la placa Nucleo-144.
- Las salidas Salida01 y Salida50 van desde la placa hasta el conector de chasis banana o BNC respectivamente.
- Los transistores Q41 y Q42 van al disipador. Deben ubicarse al margen de la placa.
- Los transistores Q43 y Q44 deben tener una ventilación razonable (en lo posible no debe ir debajo de la placa Nucleo-144) porque puede disipar hasta 450 mW.
- Los transistores Q45 y Q46 no disipan mucha potencia, por lo que pueden acomodarse debajo de la placa Nucleo-144 (aunque no pareciera ser práctico).
- Los fusibles F41 y F42 pueden ser reemplazados por resistencias de 0,33 Ω. En ambos casos se usa tamaño 1206.
- Los diodos zener D43 y D44 deben ir montados de forma vertical, para tener mejor disipación de calor.
# Enumeración de componentes
En la tabla se enumera componente a componente del esquemático [2].

Tabla Nº 1. Enumeración de cada componente utilizado
Denominación	Clase	Componente	Montaje	Tamaño
U41	Circuito Integrado	LM318 = amplificador operacional	SMD
Q41	Transistor	2SB772	TH
Q42	Transistor	2SD882	TH
Q43	Transistor	BC547C	TH
Q44	Transistor	BC557C	TH
Q45	Transistor	BC557C	TH
Q46	Transistor	BC547C	TH
Q47	Transistor	BC807	SMD
D41	Diodo	1N4148W	SMD	3,1mm
D42	Diodo	1N4148W	SMD	3,1mm
D43	Diodo	1N4746A = Zener 18V	TH Vertical	5mm
D44	Diodo	1N4746A = Zener 18V	TH Vertical	5mm
R41	Resistencia	1k 1/8W	SMD	1206
R42	Resistencia	1,5 1/2W	TH Horizontal	10mm
R43	Resistencia	1,5 1/2W	TH Horizontal	10mm
R44	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R45	Resistencia	4,7k 1/8W	SMD	1206
R46	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R47	Resistencia	4,7k 1/8W	SMD	1206
R48	Resistencia	33 1/8W	SMD	1206
R49	Resistencia	1k 1/8W	SMD	1206
R50	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R51	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R52	Resistencia	1k 1/8W	SMD	1206
R53	Resistencia	33 1/8W	SMD	1206
R55	Resistencia	100 2W	TH Horizontal	17mm
R56	Resistencia	100 2W	TH Horizontal	17mm
R57	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R58	Resistencia	100k 1/8W	SMD	1206
R59	Resistencia	1k 1/8W	SMD	1206
R60	Resistencia	1M 1/8W	SMD	1206
R61	Resistencia	1M 1/8W	SMD	1206
F41	Fusible	750mA	SMD	1206
F42	Fusible	750mA	SMD	1206
C41	Capacitor	10pF	SMD	1206
C42	Capacitor	220nF	SMD	1206
C43	Capacitor	220nF	SMD	1206
C44	Capacitor	220nF	SMD	1206
C45	Capacitor	220nF	SMD	1206
C46	Capacitor	220nF	SMD	1206
C47	Capacitor	100p	SMD	1206

# Referencias
[1]	GFC (2024). “Diseño amplificador DC-100 kHz 12 Vcc (síntesis)”. Enlace: https://docs.google.com/document/d/1Wy9nIJ-3A99gzO9Xw4J6qZYN-iNZG9Ke

[2]	GFC (2024). “Enumeración de componentes amplificador”. Enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-dbkDZ55sL3yIXX6-OBZ89hb8cZnJIQG8uf-OnY1qJQ