Detalle de diseño para PCB del
Búfer de entrada
GFC, julio 2024.
# Resumen
Detallamos el esquemático y la lista de componentes para el PCB (Printed Circuit Board o placa de circuito impreso) de un bloque búfer de entrada de la capturadora de ISPEL. La placa tendrá dos bloques como éste. Diseñado para una tensión de alimentación de ±12 Vcc. Admite tensión de entrada de ±20 V.
# Esquemático del búfer
El esquemático del circuito:

Figura 1. Esquemático del circuito búfer de entrada.

Una síntesis de la fundamentación del diseño se encuentra en [1].

La placa principal de ISPEL debe incluir dos de estos búferes. Este primer búfer lleva los números desde 20 hasta 29. El segundo lleva los números desde 30 hasta 39. (Aunque en principio se evita utilizar 20 y 30.)

Comentarios puntuales:
- Las conexiones ADC20 y ADC10 van directamente a un pin del conector de la placa Nucleo-144.
- La Entrada va desde la placa hasta el conector de chasis BNC.
- El fusible F21 pueden ser reemplazados por resistencias de baja resistencia.
# Enumeración de componentes
En la tabla se enumera componente a componente del esquemático [2].

Tabla Nº 1. Enumeración de cada componente utilizado
Denominación	Clase	Componente	Montaje	Tamaño
U21	Circuito Integrado	LM318 = amplificador operacional	SMD
R21	Resistencia	390k 1/8W	SMD	1206
R22	Resistencia	560k 1/8W	SMD	1206
R23	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R24	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R25	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R26	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R27	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R28	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R29	Resistencia	47k 1/8W	SMD	1206
F41	Fusible	100mA	SMD	1206
C21	Capacitor	3.3pF	SMD	1206
C22	Capacitor	10pF	SMD	1206
C23	Capacitor	220nF	SMD	1206
C24	Capacitor	220nF	SMD	1206
C25	Capacitor	220nF	SMD	1206

# Referencias
[1]	GFC (2024). “Diseño de búfer de entrada”. Enlace: https://docs.google.com/document/d/1XIOGIjF2zPnPoXZ9g1EdLEjXvGIiIRms/

[2]	GFC (2024). “Enumeración de componentes para búfer”. Enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XYjbo-gOrQfNaUSXX5qy8dzuD3_tEFWL/