Detalle de diseño para PCB
del bloque Fuente
GFC, julio 2024.
# Resumen
Detallamos el esquemático y la lista de componentes para el PCB (Printed Circuit Board o placa de circuito impreso) de un bloque Fuente para ISPEL. Las salidas deseadas son: ±12 VDC con 1 A; 5 VDC con 500 mA; y una tensión de referencia estable de 3,3 VDC aproximadamente.
# Esquemático de la Fuente
El esquemático del circuito:

Figura 1. Esquemático del circuito búfer de entrada.

Una síntesis de la fundamentación del diseño se encuentra en [1].

# Enumeración de componentes
En la tabla se enumera componente a componente del esquemático [2].

Tabla Nº 1. Enumeración de cada componente utilizado
Denominación	Clase	Componente	Montaje	Tamaño
U1	Circuito Integrado	2W10 - Puente 2A	TH
U2	Circuito Integrado	LM350	TH
U3	Circuito Integrado	LM350	TH
U4	Circuito Integrado	LM337	TH
U5	Circuito Integrado	TL431 - SOT23	SMD
R1	Resistencia	150 1/8W	SMD	1206
R2	Resistencia	10k 1/8W	SMD	1206
R3	Resistencia	470 1/8W	SMD	1206
R4	Resistencia	150 1/8W	SMD	1206
R5	Resistencia	1,2k 1/8W	SMD	1206
R6	Resistencia	100 1/8W (ó 82)	SMD	1206
R7	Resistencia	150 1/8W	SMD	1206
R8	Resistencia	100 1/8W (ó 82)	SMD	1206
R9	Resistencia	1,2k 1/8W	SMD	1206
R10	Resistencia	150 1/8W	SMD	1206
R11	Resistencia	1,5k 1/8W	SMD	1206
R12	Resistencia	4,7k 1/8W	SMD	1206
C1	Capacitor	6900uF	TH	1206
C2	Capacitor	6900uF	TH	1206
C3	Capacitor	220nF	SMD	1206
C4	Capacitor	220nF	SMD	1206
C5	Capacitor	220nF	SMD	1206
C6	Capacitor	220nF	SMD	1206
C7	Capacitor	220nF	SMD	1206

# Referencias
[1]	GFC (2024). “Diseño de fuente”. Enlace:

[2]	GFC (2024). “Enumeración de componentes para fuente”. Enlace: