Amplificadores de salida

Son dos salidas, cada una con:
- Corriente de 50 mA y 50 ohms de salida
- Corriente de 500 mA y 50 ohms de salida (limitación de corriente en amplificador o fuente).

Posible integrados para 50 mA:

Integrado	Carcasa	Voff	Ruido Vin	SR	Precio x
AD843 / #1 AO	TO-8 / N-8 / Q-8 / SOIC	1 mV / (balance)	19 nV/√Hz	160 V/us	$ 6872 x 2
LM6172 / #2 AO	DIP / SOIC	4 mV / (sin balance)	12 nV/√Hz	3000 V/us	$ 2652 x 1

Posible integrados para 500 mA:

Integrado	Carcasa	Voff	Ruido Vin	SR	Precio x
LT1206 (#1) / LT1207 (#2)	TO-220 / DIP / SOIC	10 mV / (balance)	3,6 nV/√Hz	900 V/us	$ 4506 x 2 / $ 8300 x 1
OPA2675 (#2)	RGV	5,5 mV / (¿?)	2,4 nV/√Hz	3500 V/us	$ 1500 x 1